## Slide 1
Oct. 23. 2014
Nexell Confidential
BSP Auto Test Application
User Guide
Ver 0.0.1

## Slide 2: Structure
Directory Structure
Top
Antutu5
geekbench3
GFXBench3
Camera
Gallery
mxplayer
settings
stability
common
…
lava-android-benchmark-host.yaml
lava-android-benchmark-target.yaml
Common.sh
Execute.sh, vc_antutu5.py
Execute.sh, vc_geekbench3.py
Execute.sh, vc_gfxbench3.py
Execute.sh, vc_camera.py
Execute.sh, vc_gallery.py
Execute.sh, vc_mxplayer.py
Execute.sh, vc_settingspyh
Execute.sh, vc_stability.py
Execute.sh, vc_*.py

## Slide 3: Test Sequence
Test Sequence
- Ex) Antutu5 test
Execute.sh
common.sh
Antutu5.py
lava-android-benchmark-target.yaml
1
2
4
Step 1. Lava walker에서 target.yaml을 통해 test 할 application을 선택
Step 2. 실행할 apk file 및 path를 지정 후 common.sh 호출
Step 3. 필요한 환경 변수 설정 후 실행 파일 호출
Step 4. 해당 Test Application 실행. 결과 파일은 Target Board와 PC의 해당 dir에 저장.
3

## Slide 4: Common.sh
모든 auto test app들이 실행 될 때, 공통적으로 실행하는 부분을 모아둔 스크립트.
  Execute.sh로부터 넘겨 받은 인자 확인
  Target board Serial No 확인
  실행할 apk dir 확인
  Test app(vc_*.py) 실행
  종료 후 성공 여부 확인
  Logcat 저장

## Slide 5: Vc_*.py (1/2)
vc_antutu5.py : Antutu5 Auto test 진행
  다른 version은 실행 안됨.
  원본 source에 결과값을 lava server(walker??)에서 가져가는 부분이 있으나, local에서는 이부분 테스트 못함.
Vc_geekbench3.py : geekbench3 test 진행
  다른 version은 실행 안됨.
  결과는 PC의 해당 dir로 복사됨.
Vc_GFXBench3.py : GFXBench3 test 진행
  다른 version은 실행 안됨.
  Install 후 기본 data는 wifi로 download 받은 상태에서 테스트 진행 해야 함. (이 부분은 미구현)
  원본 source에 결과값을 lava server(walker??)에서 가져가는 부분이 있으나, local에서는 이부분 테스트 못함.
Vc_camera.py : Camera test 진행 (작업 중. 완성도 90%)
  Exposure, Size, White Balance, Capture, Recording, Front/Rear cam에서 모두 capture test
  단 Target Board에 따라 Exposure, Size, WB은 Touch값을 별도로 넣어야 함. (현재는 DRONE만 테스트 가능)
  테스트 결과 사진과 녹화된 동영상은 Target board와 PC에 저장됨. (Target board의 data는 매번 실행시 삭제함)
Vc_gallery.py : Gallery test 진행 (작업 중. 완성도 70%)
  Slide show 기능 구현 중
  특별한 결과가 없고, 사람이 직접 확인 해야 할 부분이기 때문에 App 동작 여부만 판별함.

## Slide 6: Vc_*.py (2/2)
Vc_stability.py : Stability test 진행 (작업 중. 완성도 80%)
  결과 값 추출 부분 구현 안됨.
  Stability app 자체에 test stop 기능이 없어 결과값을 추출하지 못함. (다른 방법이 있는지 찾는 중)
  구현이 안될 시, mxplayer와 함께 againg test용도로만 사용 예정.
Vc_mxplayer.py : mxplayer test 진행 (작업 중. 완성도 50%)
  동영상 파일 재생 가능
  Drag(Swipe), Next, Before 기능 구현 중
Vc_setting.py : Default Setting 설정 (작업 예정)
  테스트 시작하기 전에 기본적으로 필요한 setting이 있을 경우 이를 설정함.
  시나리오 구상 중.
추가 할 test app 또는 기능
  Test 시작시 해당 app이 없으면, 자동 install 기능 추가 예정 (가급적 playstore 사용)
  각 test app 마다 Version 표기
  PC와 Target Board storage간 data 전송 test 기능
  Youtube Test
  3D Mark Test
  A1SDBench Test

## Slide 7: Local PC에서 Test 방법
Linux PC 환경 설정
  Python 설치
  AndroidViewClient 설치
  기본 Android Build 환경(SDK, JAVA 등) 구축
Test 방법
  Target Board에 해당 apk 파일 설치 및 필요한 환경 설정(가급적 한번 실행 해 볼 것)  추후 기능 추가 예정
  Test를 하고자 하는 dir로 이동하여 execute.sh를 실행
  반복 test를 하고자 할 경우 [antutu5] dir에 있는 loop.sh 를 실행하면 무한 반복 함